Choszczno, 12 marca 2014 r.

PYTANIE DO TREŚCI SIWZ DLA ZADANIA PN.:

„DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOSZCZNIE”

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego następujące pytanie:

Pytanie:

Z przytoczonego przez Państwa § 258 pkt. 1  wynika, iż Zamawiający winien jest dopuścić wykonanie mebli niestojących Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji z płyty wiórowej łatwo zapalnej o klasie reakcji na ogień D-s2-d0. Jeśli Zamawiający oczekuje wykonania tych mebli w innej klasie reakcji na ogień proszę o wskazanie tej klasy reakcji oraz podstawy prawnej do jej wymagania.

Proszę jednocześnie o wskazanie, które z zamawianych mebli, które zgodnie z przytoczonym przez Zamawiającego § 258 pkt. 2 zostaną wykonane w klasie reakcji na ogień co najmniej D-s1,s2  będą znajdowały się na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacją zawartą w opisie technicznym:

"Wszystkie materiały użyte do produkcji wyposażenia meblowego muszą posiadać atesty higieniczne, atesty niepalności lub trudno zapalności lub posiadać znak bezpieczeństwa oraz spełniać wymagania norm krajowych i unijnych dotyczących możliwość stosowanie w budynkach użyteczności publicznej – biblioteka" 
należy rozumieć, że odpowiednie typy materiałów powinny posiadać odpowiednie atesty:

- Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higieniczności E1 według normy PN-EN 717-2:1999 oraz wymagania według normy PN-D-97013:1999.

- Powierzchnia płyty wiórowej powinna wykazywać odporność na ścieranie określoną według normy PN-EN 438-2 powyżej 150 obrotów (początkowy punkt przetarcia IP),

- Okucia muszą spełniać wymagania określone w normie PN-90/M-77620, 
PN-92/M-77621.

- Meble muszą spełniać wymagania określone w normach PN-F-06000-1:1998 oraz 
PN-F-06000-2:1998.

- Meble muszą spełniać wymagania odnośnie wytrzymałości i trwałości określone 
w normie PN-ISO 7170:1997, PN-ISO 7170:1997/Ak:1997 odpowiadające 
4 poziomowi badań.

- Elementy ruchome (półki) muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa określone 
w normie PN-EN 1727:2001, PN-EN 1727:2001/Ap1:2002.

- zastosowana tapicerka na meblach tapicerowanych PN-EN 1021-1:2007 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część1: Źródło zapłonu: tlący się papieros

- zastosowana tapicerka na meblach tapicerowanych PN-EN 1021-2:2007 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

- Płyta robocza mebla musi spełniać wymagania określone w normach PN-F-06000-1:1998 oraz PN-F-06000-2: 1998 (a w szczególności wymagania odporności na czynniki: wodę, herbatę, kawę, olej, atrament i 15% roztwór środka czyszczącego).

- PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

- PN-EN 1335-2:2002 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

Są to standardowe rozwiązania i stosując ogólne dostępne materiały można bez problemu zrealizować omawiane zamówienie.

Z poważaniem

Dyrektor

(-) Anna Lewicka